## Slide 1: Разработка программного обеспечения для автоматизированного проведения экспериментов по изучению механизмов генерации синглетного кислорода
Студент-докладчик: Климов Богдан Алексеевич, гр. 22357
Научный руководитель: к.ф.-м.н., Ершов Кирилл Сергеевич
Место прохождения практики: ИХКГ СО РАН, гр. МФД

## Slide 2: Область исследования
Автоматизация экспериментальных исследований в физической химии и спектроскопии, включая управление оборудованием, сбор данных и обработку сигналов для получения спектров люминесценции синглетного кислорода.
2
Примеры спектров люминесценции синглетного кислорода
– фотолюминофор.
– тетрахлорметан.
– диоксид титана.
– вода.
а) на воздухе в .
б) на воздухе в .
в) на воздухе в .
г) на воздухе в .
Источник:
Demyanenko A. V., Bogomolov A. S., Dozmorov N. V. et al., The Journal of Physical Chemistry C, 2019.

## Slide 3: Актуальность работы
Длительный ручной сбор и обработка данных с измерительного оборудования.
Необходимость постоянного присутствия исследователя в эксперименте.
Невозможность измерений при быстром фоторазложении активирующего вещества.
Таким образом, существует необходимость создания автоматизированной системы синхронного управления приборами и обработки данных.
3

## Slide 4: Цель работы
Разработать программное обеспечение для автоматизации эксперимента по регистрации спектров люминесценции синглетного кислорода.
4
Схема экспериментальной установки

## Slide 5: Основные задачи
Реализация модулей для управления лазером, монохроматором, осциллографом и измерителем энергии.
Реализация модулей для построения спектра методами интегрирования и аппроксимации.
Разработка удобного графического интерфейса для управления экспериментом.
Реализация модуля автоматической калибровки оборудования по эталонным измерениям.
Проведение тестирования программного обеспечения в условиях реального эксперимента.
5

## Slide 6: Структура комплекса
6
Монохроматор M266-IV
(Solar Laser Systems)
Лазер LS-2145-OPO
(OPO, Lotis Tii 2145)
Осциллограф MSOX2024A
(Keysight)
Энергометр QE25SP-S-MT-D0
(Gentec-EO)
Схема программного обеспечения

## Slide 7: Модуль монохроматора
Задача: Создание библиотеки для управления монохроматором.
Реализация:
Работа через USB-порт.
Использование драйвера Cypress CYUSB.
Использование SDK от производителя.
Реализация обёртки для Python через ctypes.
Результат: Библиотека работает через USB с использованием драйвера, SDK и обёртки ctypes.
7

## Slide 8: Модуль лазера
Задача: Создание библиотеки для управления лазером.
Реализация:
Установка драйвера виртуального порта.
Работа через COM-порт.
Протокол на основе G-кодов.
Результат: Библиотека работает через драйвер виртуального COM-порта (Prolific) с использованием G-кодов для управления.
8
Пример команды G-кода

## Slide 9: Модуль осциллографа
Задача: Создание библиотеки для управления осциллографом.
Реализация:
Работа через USB-порт.
Использование драйвера USBTMC.
Использование протокола SCPI.
Результат: Библиотека работает через USB-порт с использованием встроенного в Windows драйвера USBTMC и протокола SCPI для измерительных приборов.
9

## Slide 10: Модуль измерителя энергии
Задача: Создание библиотеки для управления измерителем энергии.
Реализация:
Установка драйвера виртуального порта.
Работа через COM-порт.
Использование текстового протокола Text Mode.
Результат: Библиотека работает через драйвер виртуального COM-порта (FTDI) с использованием текстовых команд.
10

## Slide 11: Модуль интерфейса
Возможности:
Отображение исходного сигнала с осциллографа.
Интерактивное задание границ интегрирования.
11
Возможности:
Задание параметров эксперимента.
Запуск эксперимента.

## Slide 12: Проведение тестирования
12
Пример зарегистрированного спектра

## Slide 13: Полученные результаты
Разработаны модули управления лазером, монохроматором, осциллографом и измерителем энергии.
Реализованы модули для построения спектра методами интегрирования и аппроксимации.
Разработан графический интерфейс для удобного управления экспериментом.
Реализован модуль автоматической калибровки оборудования по эталонным измерениям.
Проведено успешное тестирование программного обеспечения в условиях реального эксперимента.
13

## Slide 14: Разработка программного обеспечения для автоматизированного проведения экспериментов по изучению механизмов генерации синглетного кислорода
Студент-докладчик: Климов Богдан Алексеевич, гр. 22357
Научный руководитель: к.ф.-м.н., Ершов Кирилл Сергеевич
Место прохождения практики: ИХКГ СО РАН, гр. МФД

## Slide 15: Синглетный кислород
Синглетный кислород — это электронно-возбуждённая форма молекулы кислорода. Благодаря высокой химической активности он используется в фотодинамической терапии, фотокатализе, очистки воды или газа и т. д.
15
Образование синглетного кислорода из столкновительных комплексов молекул
Схема образования синглетного кислорода
при облучении оксида титана

## Slide 16: Метод интегрирования
Метод трапеция:
Основная формула:
Формула для вычисления чистого сигнала:
16

## Slide 17: Метод аппроксимации
Биэкспоненциальная модель:
Основная формула:
Система для смещения на время отклика:
17

## Slide 18: Менеджер драйверов
Возможности:
Отображение статуса драйверов каждого устройства.
Полная установка и удаление всех драйверов.
Выборочная установка и удаление конкретного драйвера.
Компоненты:
Инструкция установки (.inf).
Ядро драйвера (.sys).
Цифровая подпись (.cat).
18
Графический интерфейс
модуля установки драйверов

## Slide 19: Сниффер трафика
Сниффер — программа или устройство для перехвата и анализа трафика между компьютером и оборудованием с целью изучения протокола обмена данными.
Назначение:
Производитель не предоставляет открытый API или SDK.
Неизвестен протокол обмена командами.
Необходимо понять, какие команды отправляются устройству.
Типы:
Программный (WireShark) — перехват пакетов на уровне операционной системы.
Аппаратный (Arduino) — физическое подключение между компьютером и устройством.
19

## Slide 20: Программный комплект
SDK (Software Development Kit)
Набор инструментов разработки, предоставляемый производителем оборудования.
Преимущества:
Не требуется реверс-инжиниринг протокола.
Доступ ко всем функциям устройства.
Официальная поддержка производителя.
20

## Slide 21: Разработка программного обеспечения для автоматизированного проведения экспериментов по изучению механизмов генерации синглетного кислорода
Студент-докладчик: Климов Богдан Алексеевич, гр. 22357
Научный руководитель: к.ф.-м.н., Ершов Кирилл Сергеевич
Место прохождения практики: ИХКГ СО РАН, гр. МФД