## Slide 1: Радиоэлектроника
3-4 семестр
Сеньков Дмитрий Валентинович

## Slide 2: Программа курса лекций (3 семестр)
Основные понятия теории электрических цепей
Методы расчёта линейных электрических цепей постоянного тока
Электрические цепи переменного тока
Понятие резонанса. Резонансные процессы в электрических цепях
Электрические цепи с распределенными параметрами
Переходные процессы в линейных электрических цепях
Операторный метод расчёта электрических цепей
Нелинейные и параметрические электрические цепи
Модуляция сигналов
Трансформаторы
Электровакуумные приборы
Газоразрядные приборы
Полупроводники и их свойства
p-n (электронно-дырочный) переход и его основные свойства
Виды полупроводниковых приборов

## Slide 3: Программа курса лекций (4 семестр)
Расчёт схем на биполярных транзисторах
Расчёт схем на полевых транзисторах
Схемы с отрицательной обратной связью. Операционные усилители
Генераторы гармонических сигналов и сигналов специальной формы
Основы цифровой техники. Типы логических элементов. Комбинационные логические схемы. Триггеры. Регистры и счетчики.
Элементы машинной памяти. Программируемые логические массивы. Устройство микропроцессорного элемента.
Цифроаналоговые и аналогово цифровые преобразователи.

## Slide 4: Элементы курса
Лекции (3 и 4 семестр)
Семинары (3 семестр)
Лабораторные работы (4 семестр)
Контроль знаний:
Контрольные работы:
  Постоянные и переменные линейные электрические цепи
  Резонансные цепи, переходные процессы (операторный метод)
Зачет (3 семестр семинары): 75% контрольных задач
Экзамен (4 семестр): зачет + лабораторные работы
«Автомат»: 2 контрольные на отлично + рекомендация семинариста + отлично за лабораторные

## Slide 5: Лекция 1
Основные понятия
теории электрических цепей

## Slide 6: Основные понятия теории электрических цепей
Общее описание физических процессов связанных с движением заряженных частиц – теория электромагнитного поля
(1820 – Эрстед, 1823 –Андре-Мари Ампер, 1873 - Максвелл)
Приближенное (упрощенное) описание процессов в электрических устройствах и самих электрических устройств, путем замены их реальных элементов идеализированными, а самого устройства - его эквивалентной схемой : Теория электрических цепей

## Slide 7: Основные понятия теории электрических цепей
Электрическая схема — изображение электрической цепи с помощью условных знаков
Ветвь — участок цепи, образованный последовательно соединенными элементами (через которые течёт одинаковый ток)
Узел — точка цепи, в которой сходятся не менее трёх ветвей
Вырожденный (устранимый) узел — узел, в котором сходятся две ветви, одна из которых является продолжением другой
Контур— замкнутый путь, проходящий по ветвям цепи

## Slide 8: Основные понятия теории электрических цепей
Электрическая цепь — совокупность устройств, элементов, предназначенных для протекания электрического тока, электромагнитные процессы в которых могут быть описаны с помощью понятий Сила тока и Напряжение
Сила тока – физическая величина I, равная отношению количества заряда Δ Q прошедшего через некоторую поверхность за некоторое время Δ t к величине этого промежутка времени (скорость прохождения заряда).
1А (Ампер) – 1Кл/1сек [1A]
Ток – то же самое
Напряжение – (между точками А и В) значение равное работе эффективного электрического поля (включающего сторонние поля), совершаемой при переносе единичного пробного электрического заряда из точки A в точку B.
1В (1Вольт) [1V] разность потенциалов совершающая работу 1 Дж при переносе заряда 1 Кл
Электрическое сопротивление — физическая величина, характеризующая свойство проводника препятствовать прохождению электрического тока и равная отношению напряжения на концах проводника к силе тока, протекающего по нему
1 Ом [1Ohm]

## Slide 9: Основные понятия теории электрических цепей (Элементы цепей)
Активные (источники)
  Источники напряжения
  Источники тока
Пассивные (нагрузки)
  Сопротивления
  Индуктивности
  Емкости (Конденсаторы) Реактивные элементы

## Slide 10: Основные понятия теории электрических цепей Электрическое сопротивление (Закон Ома для полной цепи)
Закон Ома – эмпирический физический закон, определяющий связь электродвижущей силы источника (или электрического напряжения) с силой тока, протекающего в проводнике, и сопротивлением проводника. Установлен Георгом Омом в 1826 году (опубликован в 1827 году) и назван в его честь.
В виде опубликованном Омом называется законом Ома для полной цепи где
ε – электродвижущая сила источника напряжения
R – электрическое сопротивление внешней цепи
r – внутреннее сопротивление источника
Закон Ома

## Slide 11: Источники напряжения и источники тока
Идеальный источник напряжения – двухполюсник, напряжение на зажимах которого не зависит от тока, протекающего через источник и равно его ЭДС
Изображение
источника напряжения на схеме
Реальный (неидеальный) источник напряжения –
источник ЭДС с внутренним сопротивлением

## Slide 12: Источники напряжения и источники тока
Идеальный источник тока – двухполюсник, сила тока через который не зависит от напряжения на его зажимах Изображение
источника тока на схеме
Реальный (неидеальный) источник тока –
Источник тока с параллельно
включённым сопротивлением

## Slide 13: Теорема Тевенена
Теорема Тевенена – любая электрическая цепь, имеющая два вывода и состоящая из произвольной комбинации источников напряжения, источников тока и резисторов (сопротивлений), электрически для этих двух выводов эквивалентна цепи с одним идеальным источником напряжения с ЭДС E и одним резистором r, соединёнными последовательно с этим источником напряжения.

## Slide 14: Электрическая емкость (Конденсатор)
Устройство, которое запасает энергию в виде энергии электрического поля называется электрическая емкость или конденсатор.
Первый конденсатор – Лейденская банка (1745)

## Slide 15: Электрический конденсатор (Конденсатор)
Конденсатор состоит из двух проводящих полюсов (обкладок) разделенных непроводящим материалом – диэлектриком.
При протекании электрического тока в конденсаторе на обкладках накапливается заряд, создающий внутри конденсатора электрическое поле.

## Slide 16: Электрическая емкость
Электрическая емкость – характеристика показывающая способность накапливать заряд.
И равна отношению накопленного конденсатором заряда на разность потенциалов между обкладками.
Единица измерения в СИ Фарады (Ф) [F] . Обозначение С.
Для плоского конденсатора ,

## Slide 17: Электрическая емкость
Связь между напряжением на конденсаторе и силой тока через него:
При протекании через конденсатор постоянного (положительного) тока напряжение на нем будет линейно возрастать.
Энергия запасенная в конденсаторе
Изображение конденсатора на электрических схемах

## Slide 18: Электрическая емкость
На малых временах электрический конденсатор можно рассматривать как идеальный источник напряжения.

## Slide 19: Индуктивность
Протекающий электрический ток создает вокруг проводника магнитное поле
Потоком магнитного поля Ф через площадь S называют скалярную величину (поток вектора магнитного поля через поверхность S
В случае однородного магнитного поля

## Slide 20: Индуктивность
Индуктивность – коэффициент пропорциональности между электрическим током, протекающим в замкнутом контуре и полным магнитным потоком, пронизывающим этот контур.
Индуктивность показывает способность схемы сопротивляться изменению силы тока в ней.
Поэтому индуктивность также определяют как ЭДС самоиндукции возникающую на концах схемы при изменении силы тока
Единица измерения СИ – Гн [H]. Обозначение L.
1Гн – индуктивность при которой ЭДС самоиндукции равна 1 В при изменении тока на 1 А в секунду.

## Slide 21: Катушка индуктивности (Дроссель, Реактор)
Катушка индуктивности – винтовая, спиральная или винто-спиральная катушка из изолированного проводника обладающая значительной величиной индуктивности при малом электрическом сопротивлении.

## Slide 22: Индуктивность
Связь между напряжением на индуктивности и силой тока через него: .
При подаче на катушку индуктивности постоянного напряжения, ток в ней будет линейно возрастать.
Энергия, запасенная в индуктивности
Изображение катушки индуктивности (дросселя) на электрических схемах

## Slide 23: Индуктивность
На малых временах катушку индуктивности можно рассматривать как идеальный источник тока.

## Slide 24: Законы Кирхгоффа
Первый закон Кирхгоффа (Правило токов Кирхгоффа):
Алгебраическая сумма токов ветвей, сходящихся в каждом узле любой цепи, равна нулю. При этом направленный к узлу ток принято считать положительным, а направленный от узла — отрицательным

## Slide 25: Законы Кирхгоффа
Второй закон Кирхгоффа (Правило напряжений Кирхгоффа):
Алгебраическая сумма напряжений на резистивных элементах замкнутого контура равна алгебраической сумме ЭДС, входящих в этот контур. Если в контуре нет источников ЭДС (идеализированных генераторов напряжения), то суммарное падение напряжений равно нулю

## Slide 26: Параллельное и последовательное соединение нагрузки
Последовательное соединение сопротивлений

## Slide 27: Параллельное и последовательное соединение нагрузки
Параллельное соединение сопротивлений