## Slide 1: Лекция 2
Мощность в электрической цепи
Реактивные элементы
Цепи переменного тока.

## Slide 2: Назначение электрической цепи
Основное назначение электрической цепи – представить в символьном виде некоторую систему передачи энергии либо информации с целью дать понимание принципа ее работы.
При работе данной системы происходит передача электрической энергии от некоторого набора источников к потребителям по линиям передачи. Потребитель может выделять эту энергию в виде тепла, света, механической работы, может накапливать. Линии передачи также рассматриваются как неидеальные – они сами являются потребителями электрической энергии.

## Slide 3: Закон Джоуля-Ленца
Электрическая мощность – физическая величина, характеризующая скорость передачи или преобразования электрической энергии. Единица измерения – Ватт (Вт) {W}
Понятие электрической мощности возникло как описание теплового воздействия электрического тока. Закон, описывающий это воздействие – Закон Джоуля-Ленца (1841):
  Мощность тепла, выделяемого в единице объёма среды при протекании постоянного электрического тока, равна произведению плотности электрического тока на величину напряженности электрического поля.

## Slide 4: Мгновенная электрическая мощность
Работу совершают источники электрической энергии.
В электрической цепи при этом энергия может
Выделятся в виде тепла (закон Джоуля-Ленца)
Накапливаться в виде энергии электрического поля
Накапливаться в виде энергии магнитного поля
Преобразовываться в другой вид энергии (механическая работа, световое излучение)
Если ток в источнике ЭДС протекает от минуса к плюсу источник совершает работу, если от плюса к минусу – поглощает энергию.

## Slide 5: Направление потока энергии в источнике ЭДС
Если ток в источнике ЭДС протекает от минуса к плюсу источник совершает работу, если от плюса к минусу – поглощает энергию.
Это справедливо и для источников тока и для источников напряжения.
Рассмотрим схему:
Имеем 1 контур:
Таким образом если ток положителен, то работу совершает E1, а выделяется (поглощается) мощность на R1 и E2

## Slide 6: Направление потока энергии в источнике ЭДС
Пример схемы с источником тока:
Имеем 1 контур. Обойдем его по направлению тока:
Получаем, что в этом случае работу совершает источник тока I1, в поглощается мощность на R1 и E1.

## Slide 7: Мощность на сопротивлении
Если ток и напряжение на элементе подчиняются закону Ома – т.е. элемент электрической цепи представляет собой сопротивление, то
Мощность выделяется
Совещается работа (выделяется количество теплоты)

## Slide 8: Энергия, запасаемая в конденсаторе
Энергия запасенная в конденсаторе
Считаем, что начальный заряд равен нулю, тогда.

## Slide 9: Индуктивность
Связь между напряжением на индуктивности и силой тока через него: .
При подаче на катушку индуктивности постоянного напряжения, ток в ней будет линейно возрастать.
Энергия, запасенная в индуктивности
Будем считать, что в нулевой момент времени индуктивность не содержала в себе энергии.

## Slide 10: Электрические цепи переменного тока
Постоянный и переменный ток:
Источник ЭДС в электрической цепи не обязательно имеет постоянную во времени величину.
В общем он может меняться по любому закону, однако выделяют два отдельных случая:
Источники постоянного тока (Direct Current (DC) source )
Источники переменного тока (Alternating Current (AC) source)

## Slide 11: Электрические цепи переменного тока
Источники постоянного тока - источники ЭДС не зависящие от времени. (Термин не связан с идеальным/реальным источником тока, так называются и источники напряжения и источники тока)
Источники переменного тока - источники ЭДС выходное напряжение (выходной ток) которых изменяется во времени по синусоидальному закону
При этом параметры – круговая частота, – фаза не зависят от времени
Вместо круговой частоты часто используется просто Частота:
1Гц=1/с = 1 период колебаний в секунду

## Slide 12: Электрические цепи переменного тока
Если источник ЭДС в электрической цепи имеет закон изменения , то все токи и напряжения в линейной электрической цепи так же будут выражаться как
Стоит отметить, что в случае, если цепь состоит только из резисторов, то фаза не изменится по отношению фазе источника ЭДС, что прямо следует из закона Ома.

## Slide 13: Электрические цепи переменного тока
Для цепей переменного тока мгновенная мощность перестает показывать где мощность поглощается а где выделяется, и в каком количестве. Она описывает только некий определенный момент времени, не весь период.
Поэтому для цепей переменного тока вводят дополнительные энергетические параметры:
Активная мощность (Вт)
Реактивная мощность (вар) показывает какая часть энергии циркулирует в электрической цепи не совершая работу.
Полная мощность (В·А) - выражается через действующие (эффективные) значения тока и напряжения

## Slide 14: Действующие значение тока и напряжения
Действующее или среднеквадратичное значение
Активная мощность выделяющаяся на резисторе при протекании через него переменного тока

## Slide 15: Действующие значение тока и напряжения
Если в электрической цепи ток и напряжение сдвинуты на фазу ϕ, то подставляя значения в имеем:
Активная мощность = S
Реактивная мощность = S
Полная мощность
Cos ϕ – коэффициент мощности = P/S
Коэффициент мощности около единицы – показывает, что мощность, отбираемая от источника ЭДС, совершает полезную работу и в системе не циркулирует «лишней, бесполезной» энергии.

## Slide 16: Действующие значение тока и напряжения
Реактивная мощность сама по себе работы не совершает, однако, ток в цепи при этом протекает, вызывая ненужные тепловые потери энергии в проводниках. Ненужные, потому что если бы потребитель энергии переменного тока имел коэффициент мощности близкий к единице – ему требовалась бы меньшая величина электрического тока для совершения той же работы. В реальной жизни реактивная мощность вызывает еще и дополнительную нагрузку на генерирующие мощности, поэтому при учете потребленной энергии сейчас учитывается полная мощность. Что делает еще более полезным устройства с коррекцией коэффициента мощности (PFC – Power Factor Correction) – комплексом схемных решений, поднимающих коэффициент мощности потребителя до значений близких к единице (0.92 – 0.98).

## Slide 17: Векторные диаграммы
Гармоническое колебание на векторной диаграмме

## Slide 18: Векторные диаграммы
Сумма (или разность) двух и более колебаний на векторной диаграмме представляется при геометрической суммой (или разностью) векторов этих колебаний. Мгновенное значение искомой величины определяется при этом проекцией вектора суммы на ось Оx, амплитуда — длиной этого вектора, а мгновенная фаза — углом его поворота относительно Ox. При этом угол между векторами остается постоянным (так как мы рассматривает колебания с одной и той же частотой, хот и с разными фазами.)

## Slide 19: Векторные диаграммы
Несколько гармонических колебаний с одной частотой и разными фазами на векторной диаграмме

## Slide 20: Векторные диаграммы
Ток в индуктивности:
Таким образом для переменного тока имеем:

## Slide 21: Векторные диаграммы
Векторная диаграмма тока и напряжения в катушке индуктивности

## Slide 22: Комплексные числа
Мнимая единица (от лат imaginarius – мнимый) – корень из минус единицы:
Введение такого «мнимого» числа порождает новое множество чисел – комплексные числа, состоящие их вещественной и мнимой части:
Данное множество образует поле чисел, т.е. для таких чисел возможны все те же операции, что и для вещественных: сложение, взятие противоположного значения, умножение, деление.
Кроме базовых операций для комплексных чисел определяются операции: сопряжения, взятия модуля, логарифмирования, извлечения корня степени n, возведения в степень n.

## Slide 23: Базовые операции
Сложение
Вычитание
Отрицательное число
Умножение
Деление
Обратный элемент

## Slide 24: Другие операции
Модуль
Модуль
Логарифм (определяется из формулы Эйлера далее)
Взятие вещественной части
Взятие мнимой части
Сопряженное число

## Slide 25: Геометрическое представление
Комплексное число может быть представлено точкой в двумерном пространстве. Т.е. это точка на плоскости XY, для которой вещественная часть комплексного числа – координата по оси ОХ, a число при мнимой единице – координата по оси OY

## Slide 26: Геометрическое представление
При этом та же точка на плоскости может быть представлена и в радиальных координатах: через радиус-вектор из нуля и угол.
Длина вектора носит название модуля комплексного числа
Угол (фаза) называется аргументом комплексного числа

## Slide 27: Геометрическое представление
При этом та же точка на плоскости может быть представлена и в радиальных координатах: через радиус-вектор из нуля и угол.
Длина вектора носит название модуля комплексного числа
Угол (фаза) называется аргументом комплексного числа

## Slide 28: Геометрическое представление
Операция сопряжения в геометрическом представлении – взятие зеркального отражения относительно реальной оси

## Slide 29: Геометрическое представление
В геометрическом представлении умножение на мнимую единицу – это поворот на 90 градусов против часовой стрелки.
Мнимая единица в квадрате соответственно даст минус единицу – поворот на 180 градусов.
Сложение двух чисел – сложение векторов, вычитание – вычитание векторов
Умножение двух чисел: модули чисел перемножаются, а аргументы складываются.

## Slide 30: Формула Эйлера
Комплексное число может бут записано:
Алгебраически:
Через геометрическое представление:
Однако существует третья форма записи называемая Показательной формой комплексного числа:
Отсюда Формула Эйлера (определение комплексной экспоненты)

## Slide 31: Формула Эйлера
Из формулы Эйлера можно
Получить комплексную запись для тригонометрических функций:
=
=

## Slide 32: Снова векторные диаграммы
Несколько гармонических колебаний с одной частотой и разными фазами на векторной диаграмме

## Slide 33: Снова векторные диаграммы – комплексная запись гармонического колебания
Если теперь записать в виде комплексного числа вращающийся вектор с начальной фазой , который есть представление гармонического колебания то получим
В теории цепей исторически принято использовать вместо i букву j

## Slide 34: Комплексная запись гармонического колебания
Таким образом
если у нас есть источник ЭДС , то в комплексном виде мы получим для него выражение
если у нас есть источник ЭДС , то в комплексном виде мы получим для него выражение
При переходе к комплексным амплитудам вращение вектора «выключается» и остается только начальная фаза.
Для первого (cos) случая будем иметь
Для второго (sin) случая будем иметь

## Slide 35: Комплексные сопротивления
Таким образом возвращаясь к цепям переменного тока имеем следующую запись для комплексных сопротивлений резистора, индуктивности и электрического конденсатора:
Сопротивление R:
Индуктивность L:
Емкость С:

## Slide 36: Метод комплексных амплитуд
В комплексном виде можно представить и мощность
Комплексная мощность
Полная мощность: S=
Активная мощность:
Реактивная мощность: