## Slide 1: Лекция 8
Операторные методы расчета электрических цепей.
Метод Фурье.

## Slide 2: Напоминание: нестационарный процесс
Процесс в электрической цепи в ходе которого происходит изменение ее параметров во времени называется нестационарным процессом в электрической цепи.
При этом может изменяться:
  Напряжение или ток источников ЭДС
  Конфигурация цепи
  Параметры элементов цепи.

## Slide 3: Нестационарный процесс
Процесс изменения параметров может быть мгновенным или длительным, заданным некоторым временным правилом.
Мгновенное изменение параметров называется коммутацией. А переход схемы от одного исходного состояния к другому, установившемуся называется переходным процессом. Под исходным и установившимся состоянием понимается совокупность токов и напряжений до момента коммутации (исходное) и после того как закончится изменение во времени токов и напряжений к их новым установившимся значениям.
В случае растянутого во времени процесса изменения параметров говорить о коммутации и нельзя, в этом случае меняться могут параметры источников ЭДС или параметры элементов схемы. Понятие переходного процесса как перехода системы от одного установившегося состояния к другому остается. Если есть эти начальное и конечное установившиеся состояния.

## Slide 4: Операторные методы
Для рассмотрения нестационарных процессов в электрических цепях применяют операторные методы.
Что такое операторные методы:
Суть их в том, что вместо описывающей электрическую схему математической модели выраженной через систему уравнений содержащих функции времени рассматривается линейное отображение этой модели в некоторое другое пространство. При этом целью такого отображения является избавиться в этой модели-отображении от интегрально-дифференциальных уравнений. После того как поведение системы будет рассчитано в пространстве-отображении можно сделать обратный переход и получить поведение системы в пространстве функций времени.

## Slide 5: Операторные методы
Чтобы двигаться дальше требуется вернуться немного назад, и рассмотреть некоторые допущения, которые важны для применения операторных методов.
Линейная электрическая схема как четырехполюсник.
Любую схему можно представить в виде четырехполюсника, т.е. некоторого блока у которого есть
входные зажимы, на которые подается входное напряжение или входной ток и
выходные зажимы, с которых снимается выходной сигнал (ток или напряжение)

## Slide 6: Операторные методы
Четырехполюсник. 1,2 входные зажимы, 3,4 выходные зажимы.
Бывают линейные и нелинейные четырехполюсники. Далее в данной теме будут рассматриваться только линейные четырехполюсники.
Четырехполюсник называется активным, если внутри него содержатся источники ЭДС, если источников ЭДС внутри нет то четырехполюсник называется пассивным.

## Slide 7: Четырехполюсники
Немного теории четырехполюсников.
Четырехполюсник называется обратимым, если отношение напряжения на входе к току короткого замыкания на выходе не зависит от того, какая из пар зажимов взята за вход а какая за выход.
Любой пассивный линейный четырехполюсник обратим – это следствие теоремы обратимости.
Обратимы симметричные четырехполюсники – т.е. такие у которых обе пары зажимов эквивалентны.

## Slide 8: Четырехполюсники
Найдем связь между входными и выходными токами и напряжениями для стационарной системы. (Вместо R нагрузки поставим источник ЭДС – теорема о компенсации)
Запишем уравнения получившейся цепи:

## Slide 9: Четырехполюсники
Перепишем через эти уравнения через входную, выходную и взаимную проводимость четырехполюсника:
Здесь Y – матрица проводимостей четырехполюсника.
(Если четырехполюсник обратим – то )

## Slide 10: Четырехполюсники
Параллельное включение четырехполюсника
Последовательное (каскадное) включение четырехполюсников

## Slide 11: Четырехполюсники
Теперь мы можем перейти к нестационарным системам: используем тот же подход: всю схему представляем неким черным ящиком – передающей (искажающей) системой Q{}, на вход которой подается воздействие (входной сигнал) A(t), а с выхода снимается результат (выходной сигнал) B(t).
Можно записать тогда B(t)=Q{A(t)}

## Slide 12: Линейные преобразования сигналов
Описанное выше множество линейных преобразований B=Q(A) может быть разделено на основные группы:
Первая группа – преобразование сигналов с целью представления их в должном виде. Такое линейное преобразование называется представлением. При этом область определения входного воздействия и выходного сигнала в общем то различны и представление реализует операцию взаимно-однозначного отображения X в Y :

## Slide 13: Линейные преобразования сигналов
Вторая группа – реализует операцию выделения из входного воздействия какого-либо необходимого параметра. Если при этом области определения входного воздействия и выходного сигнала идентичны, такая преобразующая система называется линейным оператором. И в этом случае преобразование Q{…} есть указание связи входа с выходом для системы или цепи, представляемой в виде блока.
Так как это линейный оператор, то для него заведомо определены операции сложения и умножения на скаляр, схемные аналоги которых можно описать следующим образом:

## Slide 14: Линейные преобразования сигналов
Сложение:
=
Умножение на скаляр:

## Slide 15: Линейные преобразования сигналов
Умножение удобно ввести как каскадное соединение блоков:
=
=
= Такой оператор называется единичным. Для него работает коммутативность. Но! Алгебра операторов в общем случае не коммутативна.

## Slide 16: Требования к передающей системе
Основное требование для нашего линейного оператора (исключая линейность, которая подразумевается) – это казуальность. Т.е. система должна подчиняться принципу причинности: B(τ) должна зависеть только от значений A(t: t≤ τ) – это соответствует физически реализуемой системе.
Какова должна быть форма записи оператора, для того чтобы казуальность обеспечивалась?
Тут есть несколько подходов. Рассмотрим два нам подходящих:

## Slide 17: Требования к передающей системе
Первый подход: ограничение на импульсный отклик системы.
Из математической теории линейных пространств есть следующее следствие: в нашем пространстве физически реализуемых функций существует скалярное произведение, и любой оператор отображения этого пространства может быть представлен как скалярное произведение сущности, называемой ядро отображения на входное воздействие. Это касается не только линейных операторов – любого отображения (функционалов, представлений, операторов) и, более того, этот оператор отображения может быть представлен в следующем виде:

## Slide 18: Требования к передающей системе
Для линейного оператора это же можно записать как:
H(t,τ) – ядро оператора и называется импульсным откликом.
Очевидно что он полностью описывает нашу передающую систему. И требования казуальности дают условие на импульсный отклик:

## Slide 19: Требования к передающей системе
Второй подход предполагает наложение ограничений на входной сигнал:
И уже этот сигнал подается на вход преобразующей системы как входное воздействие.

## Slide 20: Свойства линейных операторов
Несмотря на то, что мы работаем в пространстве физически реализуемых функций мы можем использовать (ну или сталкиваться) с сингулярными операторами. Сингулярными могут быть и импульсные отклики и входные воздействия. Важно лишь, чтобы продолжали соблюдаться условие интегрируемости. Самый часто встречающийся сингулярный оператор это дельта-функция δ(t):
По самому простому описанию – это такой оператор который равен нулю во всех точках кроме точки t=0. В это точке он равен бесконечности. И интеграл от нее по всей области определения равен единице. Но это не вся правда. Другие определения дельта функции описывают ее как:
как предел гауссова импульса (иногда берут прямоугольник)
- интегральное определение дельта функции Дирака.
Второй часто встречающийся сингулярный оператор – уже выше упомянутая ступенька.

## Slide 21: Свойства линейных операторов
Дельта функция может работать стробирующим оператором – получать значение входного сигнала в определенный момент времени:
Если подать дельта-функцию на вход линейного оператора на выходе вы получим в чистом виде импульсный отклик (именно поэтому, кстати, ядро оператора так называется)

## Slide 22: Свойства линейных операторов
Инвариантный во времени оператор. Так называют операторы, результат действия которых не зависит от выбора начала отсчета времени. Такой оператор должен быть инвариантен по отношению к временным сдвигам: . Если переписать это в интегральной форме то получим:
при этом ядро не должно зависеть от , а такое возможно только если ядро имеет вид
- для инвариантной во времени системы выходной сигнал есть результат свертки входного воздействия с импульсным откликом

## Slide 23: Представления сигналов
Теперь вернемся от линейных операторов к другой группе – которая преобразует входной сигнал с целью его более удобного представления.
Такое представление тоже можно изобразить как некий черный ящик, однако оно уже не соответствует какой-либо реальной схеме. Это вообще-то преобразование к другой области определения.

## Slide 24: Представления сигналов
Однако за счет того, что представление сигнала и системы «более удобно» может возникнуть примерно такая связь с реальной электрической цепью:
Переход к представлению входного воздействия , воздействие на изображение системы и обратный переход результата от изображения

## Slide 25: Представления сигналов
Понятно, что чтобы таким заниматься, должно быть реально удобно проводить анализ в пространстве изображения.
И самая распространенное такое представление, с несомненными плюсами анализа изображений во многих случаях это Интегральное преобразование Фурье.
Оно ставит в соответствии временной функции ее спектральную плотность: некоторую непрерывную (с оговорками – возможны и сингулярности) комплексную функцию характеризующую скорость изменения исходной функции и временные сдвиги в ней.

## Slide 26: Интегральное преобразование Фурье

## Slide 27: Интегральное преобразование Фурье
Выражение для прямого и обратного преобразования Фурье записываются следующим образом:
Сходимость интегралов этих, которые называются в математике комплексными Интегралами Фурье существует для функций удовлетворяющих двум условиям:
монотонных и непрерывных (удовлетворяющих условиям Дирихле) интегрируемых функций (для которых существует ).
Так же интеграл Фурье существует и для ряда сингулярных функций, например Дельта-функции, единичной ступеньки, комплексной экспоненты.
Для нас важно, что он заведомо существует для функций принадлежащих – т.е. физически реализуемых функций интегрируемых с квадратом – именно такие функции описывают электрические цепи и возможные входные воздействия.

## Slide 28: Интегральное преобразование Фурье
Множество функций может быть и от нескольких переменных, тогда будет иметь место многомерное преобразование Фурье. Например ниже записаны выражения для двумерного преобразования Фурье:
Все свойства, справедливые для одномерного представления, справедливы и для многомерных. Есть и несколько дополнительных:
Во-первых, если функция допускает разделение переменных, то ее спектральная плотность может быть представлена, как произведение Фурье образов функций, ее составляющих: =; ; )
Во-вторых, если функция обладает радиальной симметрией то ее Фурье образ может быть записан с помощью преобразования Гангеля:
Где - Функция Бесселя нулевого порядка,

## Slide 29: Интегральное преобразование Фурье
Несмотря на то, что пространство функций и пространство отображений обладают одинаковыми свойствами, между ними есть одно отличие, про которое не стоит забывать: математически и функции и их изображения расположены над комплексным полем, т.е. могут принимать комплексные значения. На практике же сигнал мы всегда принимаем вещественным, а вот его изображение уже является комплексным – ему деваться некуда.
При этом комплексное значение спектральной плотности обычно представляется в виде двух вещественных: модуль Фурье-образа называется Амплитудно-частотной характеристикой (АЧХ)
,
а угол на комплексной плоскости Фазо-частотной характеристикой (ФЧХ)
АЧХ характеризует содержание в сигнале разных частот, а ФЧХ показывает их взаимное смещение – сдвиг по фазе

## Slide 30: Свойства интегрального преобразования Фурье
Свойства симметрии.
Возможны три варианта формы сигнала:
сигнал четен (симметричен) относительно нуля времени
сигнал нечетен (антисимметричен) относительно нуля времени
у сигнала отсутствует симметрия относительно нуля времени.
Свойства спектральной плотности для каждого случая приведены в таблице
Функция | Спектральная плотность
Вещественная и четная | Вещественная и четная
Вещественная и нечетная | Чисто мнимая и нечетная
Вещественная и несимметричная | Комплексная с четной реальной частью и нечетной мнимой частью

## Slide 31: Свойства интегрального преобразования Фурье
Дуальность времени и частоты.
Ввиду симметричной природы интегрального преобразования Фурье возможна формальная замена в уравнениях При этом Спектральная плотность превращается в Исходный сигнал, который, в свою очередь, станет спектральной плотностью. В соответствии с предыдущим свойством, полная дуальность возможна только для четных вещественных сигналов.
3) Изменение начала отсчета значений.
Спектральная плотность на изменяется, кроме точки нулевой частоты, в которой возникает сингулярность в виде дельта-функции
Ввиду дуальности справедливо и обратное: добавка к функции сингулярности в виде дельта-функции приводит к добавлению постоянного смещения в спектре:

## Slide 32: Свойства интегрального преобразования Фурье
Сдвиг во времени.
К спектральной плотности добавляется комплексная экспонента
Дуальное соотношение (т.е. сдвиг спектральной плотности) приводит к перемножению функции на комплексную экспоненту. Если смещение спектра осуществляется гармонической функцией , то происходит не просто смещение, но и расщепление спектра:
+
Смещение спектра сигнала в область высоких частот называется модуляцией сигнала

## Slide 33: Свойства интегрального преобразования Фурье
Изменение масштаба времени.
При сжатии функции в p раз по временной оси во столько же раз расширяется ее спектральная плотность. Величина ее при это уменьшается в та же p раз
Дуальное соотношение (т.е. сжатие спектральной плотности) приводит к аналогичному расширению функции по времени:

## Slide 34: Свойства интегрального преобразования Фурье
Спектральная плотность произведения функций.
Спектральная плотность произведения функций равна свертке спектральных плотностей
Дуальное соотношение (т.е. произведение спектров) приводит к свертке:

## Slide 35: Свойства интегрального преобразования Фурье
Энергетические соотношения.
Как мы помним энергия циркулирующая в электрической цепи и мощность на элементах выражается через среднеквадратичные значения тока, напряжения.
Полная мощность, например равна
Активная мощность P = S
Поэтому очень важное значение имеет равенство Парсеваля:
Которое значит, что энергия может быть выражена не только через ток или напряжение но и через спектральную плотность тока или напряжения.

## Slide 36: Свойства интегрального преобразования Фурье
Спектральная плотность производной функции.
Спектральная плотность получается добавлением к исходной
Спектральная плотность интеграла функции.
Спектральная плотность в общем случае становится сингулярной
Однако, если постоянная составляющая в исходном сигнале равна нулю, то выражение упрощается до

## Slide 37: Примеры спектральных плотностей
Прямоугольный импульс длительностью τ и амплитудой А
Спектральная плотность

## Slide 38: Примеры спектральных плотностей
Дуальное соотношение к прямоугольному импульсу имеет довольно важную роль: Спектральная плотность прямоугольной формы описывает идеальный низкочастотный сигнал, т.е. такой сигнал, в котором до некоторой частоты Ω равномерно присутствуют все компоненты, а после нее ничего нет. По свойству дуальности такой сигнал будет описываться уравнением

## Slide 39: Примеры спектральных плотностей
Треугольный импульс длительностью τ и амплитудой А
Спектральная плотность

## Slide 40: Примеры спектральных плотностей
Колоколообразный импульс длительностью τ и амплитудой А:
Под длительностью понимается спад импульса в раз
Спектральная плотность
Ширина спектра при этом составляет 1/τ