## Slide 1: Лекция 9
Операторные методы расчета электрических цепей.
метод Лапласа.

## Slide 2: Напоминание: интегральное представление Лапласа
Метод Фурье очень мощный и универсальный аппарат, при этом существуют и методы быстрых численных преобразований ограниченных выборок для численного анализа (Быстрое преобразование Фурье БПФ) Ортогональность его базисных функций позволяет независимо рассматривать прохождение через линейную систему каждой частотной компоненты. Но в общем виде это преобразование от -∞ до ∞. И поэтому анализ переходного процесса, подразумевающий коммутацию усложняется наличием сингулярной функции ступеньки во входном воздействии. Спектр частот за счет наличия этой функции во входном сигнале получается заведомо неограниченным, а сам результат усложненным для анализа.

## Slide 3: Напоминание: интегральное представление Лапласа
Если вспомнить классический метод расчета переходного процесса, уравнение свободной составляющей описывается как , где некоторое комплексное значение. Поэтому видится разумным попробовать искать отражение нашей системы путем разложения не на гармонические функции , а на затухающие экспоненты , ограничив при этом интервал времени как
Такое представление существует и носит название преобразования Лапласа

## Slide 4: Преобразование Лапласа
У преобразования Лапласа все хорошо с прямым преобразованием, и все не очень хорошо с обратным – в общем случае интеграл расходится.
Из условия сходимости интеграла имеем , 0≤≤Re(p), т.е. f можем быть и возрастающей функцией, спектр Фурье от которой существовать не будет. Однако при этом обратный интеграл как уже было сказано будет расходящимся (если его попытаться взять в лоб). Однако он берется по комплексной плоскости с использованием особых методов теории функций комплексного переменного - теории вычетов. Говорится что данный интеграл существует и может быть взят в смысле главного значения.
На практике обычно не берут этот интеграл в смысле главного значения, а находят оригинал по таблицам для распространенных функций. Это немного ограничивает применяемость, но, надо отметить, что физические системы имеют довольно типовые изображения.

## Slide 5: Преобразование Лапласа
Схема решения задач представляется почти аналогичной методу комплексных амплитуд: отличие составляет необходимость учитывать начальное состояние схемы (в момент времени равный нулю) Для использования преобразования Лапласа к нахождению переходного процесса после коммутации в электрической схеме применяют следующие правила:
Индуктивность представляется в виде сопротивления pL последовательно с источником напряжения
Конденсатор представляется в виде сопротивления 1/pC последовательно с источником напряжения
Резистор представляется в виде сопротивления R
Источник постоянного напряжения – в виде источника 1/p
Источник произвольной формы x(t) – в виде изображения X(p)

## Slide 6: Преобразование Лапласа
Свойства преобразования Лапласа:
Сдвиг времени
Дифференцирование
Интегрирование
Свертка

## Slide 7: Изображения простейших функций
Показательная функция

## Slide 8: Изображения простейших функций
Нарастающая функция

## Slide 9: Изображения простейших функций
Синусоидальные колебания с периодом :

## Slide 10: Изображения простейших функций
Синусоидальные колебания с периодом :

## Slide 11: Изображения простейших функций
Это же можно получить если вспомнить табличное значение (получается аналогично нашему решению) для интеграла вида
Тогда если взять и воспользоваться фанными формулами, то получим

## Slide 12: Изображения простейших функций
Полуволна
Воспользуемся вышеприведенными формулами:

## Slide 13: Изображения простейших функций
Полуволна
Но это изображение можно получить и другим (более прогрессивным) способом:
Заметим, что единичная полуволна – это сумма двух сигналов: синуса который начинается с t=0, и синуса, начинающегося с t=

## Slide 14: Изображения простейших функций

## Slide 15: Таблица изображений

## Slide 16: Алгоритм решения задач
Составляем схему, используя замену элемента его изображением.
Находим интересующие нас параметры в виде , при этом нельзя выразить как
Оригинал параметра тогда будет выражаться в виде:

## Slide 17: Алгоритм решения задач
Частный случай 1: , при этом
Оригинал параметра тогда будет выражаться в виде:
Частный случай 2: комплексно-сопряженные корни:
Для них два элемента суммы заменятся на ,

## Slide 18: Пример метода Фурье
E(t) – генерирует прямоугольный импульс
амплитуды Е и длительностью τ
Найти ток в цепи.
Перейдем к спектральной плотности
Тогда

## Slide 19: Пример метода Фурье
Вспомним, что - это сдвиг на ,
Так что (0)=

## Slide 20: Пример метода Фурье
E(t) – источник постоянного напряжения Е
t=0 замыкание ключа
E(t) –ступенька. Надо брать не в лоб. Вспомним, что
Тогда имеем:

## Slide 21: Пример метода Фурье

## Slide 22: Пример
E(t) – источник постоянного напряжения Е
t=0 замыкание ключа

## Slide 23: Пример
E(t) – источник
t=0 замыкание ключа

## Slide 24: Задача
Найти напряжение на емкости.
Источник постоянного напряжения
отключается в момент времени 0.
Решение: