## Slide 1: Лекция 12
Трансформатор.
Принцип действия, схема замещения

## Slide 2: Трансформатор
Трансформатор это статическое электромагнитное устройство, предназначенное для преобразования величин переменного напряжения и тока.
Принцип действия электромагнитного трансформатора основан на преобразовании энергии электрического поля в энергию магнитного поля и обратном преобразовании последней.
Трансформатор состоит из двух или более индуктивно связанных и, как правило, электрически изолированных друг от друга обмоток, находящихся на общем сердечнике.

## Slide 3: Магнитный поток
Мы помним, что при протекании тока по некоторому контуру создается магнитный поток Ф пронизывающий этот контур.
Если поток испытывает изменение, то на контуре возникает э.д.с. самоиндукции ,

## Slide 4: Магнитный поток
Если теперь взять не просто контур, а соленоид из N витков площадью S, то магнитное поле B внутри него будет примерно однородным и его можно выразить через поток через один виток :
Так как витков N, то полный поток пронизывающий весь соленоид будет в N раз больше, чем поток через один виток .

## Slide 5: Взаимный магнитный поток
Теперь рассмотрим 2 близко расположенные контура в которых течет разный ток. В контуре 1 течет ток , а в контуре 2 течет ток
При этом ток создает пропорциональный этому току магнитный поток через контур 2, так как часть потока будет пронзать контур 2, а ток аналогичным образом будет
создавать поток через контур 1
пропорциональный

## Slide 6: Взаимный магнитный поток
Если теперь ток будет изменяться, то во 2 контуре начнет индуцироваться э.д.с. , и аналогично при изменении тока на контуре 1 возникнет э.д.с.
Такие контуры, в которых магнитный поток
порождаемый током в одном контуре
пронзает второй называют связанными.
А явление возникновения э.д.с. в
одном из контуров при изменении тока
в другом – явлением взаимной индукции

## Slide 7: Взаимная индукция
Коэффициенты пропорциональности и называются взаимной индуктивностью контуров. Для линейных систем, магнитная проницаемость которых (коэффициент пропорциональности между магнитным полем В и напряженностью поля Н) не зависит от величины поля:
Если теперь у нас есть два соленоида в с витков в первом и во втором,
Взаимную индуктивность второго контура можно тогда выразить как , величину называют потокосцеплением
Для первого контура аналогично ,

## Slide 8: Взаимная индукция
Так как мы считаем, что система линейна, то
Отсюда имеем принцип взаимности для магнитной цепи:
Если ток в первой обмотке обуславливает во второй потокосцепление , то такой же ток во второй цепи обуславливает в первой потокосцепление
При изменении тока в первой обмотке, во второй появится э.д.с. равная , аналогично

## Slide 9: Трансформатор
Теперь посмотрим что произойдет, если мы подадим на первую катушку переменное напряжение , а к выводам второй подключим нагрузку.
Под действием напряжения в первой катушке
будет развиваться ток
который будет вызывать на второй обмотке
э.д.с. ,
Так как у нас есть нагрузка, то при этом во
второй катушке появится ток ,
порождающий поток навстречу

## Slide 10: Трансформатор
Выразим эти выражения через число витков и индуктивность одного витка. Пусть у нас геометрия витков
катушек одинакова, и отличаются они только
числом витков.
Индуктивность 1 витка L,
взаимная индуктивность двух витков катушек
Тогда полная индуктивность 1 контура
Второго а взаимная индуктивность
Тогда напряжение на выходе 2 катушки:

## Slide 11: Трансформатор
При этом выходной ток:
А входной ток станет определяться
не индуктивностью катушки а
существенно меньшей, связанной с
к. Для идеального
трансформатора со 100% потокосцеплением
будем иметь

## Slide 12: Трансформатор
В соответствии с этим мы можем теперь нарисовать схему замещения трансформатора. В этой схеме есть несколько важных допущений: коэффициент трансформации не учитывается, для анализа схемы со стороны первичной обмотки надо трансформировать сопротивления подключенные со вторичной стороны, для анализа со стороны вторичной обмотки – соответственно сопротивления с первичной стороны к квадрат коэффициента трансформации раз. Второе допущение – мы не учитываем, что постоянное напряжение на входе не вызывает появления выходного напряжения.

## Slide 13: Трансформатор: схема замещения

## Slide 14: Магнитная проницаемость
Как уменьшить потоки рассеяния?
Для этого вспомним как магнитное поле взаимодействует с веществом.
В- магнитная индукция
В веществе : В=В0+Вв
Внутреннее поле в веществе J – намагниченность (магнитный момент единицы объема)
Н = B/µ0 – J

## Slide 15: Магнитная проницаемость
Типы магнитной проницаемости

## Slide 16: Магнитная проницаемость
Типы магнитной проницаемости

## Slide 17: Ферромагнетик
Природа ферромагнетизма

## Slide 18: Ферромагнетик
Петля гистерезиса

## Slide 19: Магнитопровод
Распространенные типы магнитопроводов