## Slide 1: Лекция 13
Вакуумные электронные приборы.
Электровакуумные приборы,
Газоразрядные (ионные) приборы.

## Slide 2: Явление термоэлектронной эмиссии
Проводимость в кристаллах.
Если рассматривать структуру атомов различных элементов, то можно выделить оболочки, которые полностью заполнены электронами (внутренние), и не полностью заполненные (внешние). Последние слабее связаны с ядром, и легче вступают во взаимодействие с другими атомами. Электроны на внешней оболочке называют валентными.
Если атомы объединены связями – составляют кристаллическую решетку то существует влияние на валентные электроны ядер соседних атомов. В результате чего каждый отдельный разрешенный энергетический уровень расщепляется на ряд новых энергетических уровней, энергии которых близки друг к другу. Совокупность уровней, на каждом из которых могут находиться электроны, называют разрешенной зоной. Промежутки между разрешенными зонами носят название запрещенных зон.

## Slide 3: Явление термоэлектронной эмиссии
Проводимость в кристаллах.

## Slide 4: Явление термоэлектронной эмиссии
Проводимость в кристаллах.
В энергетическом спектре твердого тела можно выделить три вида зон:
1) разрешенные (полностью заполненные) зоны;
2) запрещенные зоны;
3) зоны проводимости.
Разрешенная зона характеризуется тем, что все уровни ее при температуре 0К заполнены электронами. Верхнюю заполненную часть разрешенной зоны называют валентной.
Запрещенная зона характеризуется тем, что в ее пределах нет энергетических уровней, на которых могли бы находиться электроны.
Зона проводимости характеризуется тем, что электроны, находящиеся в ней, обладают энергиями, позволяющими им освобождаться от связи с атомами и передвигаться внутри твердого тела (например, под действием электрических полей) (свободные электроны).

## Slide 5: Явление термоэлектронной эмиссии
Проводимость в кристаллах.
Проводник (металл)
Зона проводимости
перекрывается с
валентной зоной

## Slide 6: Явление термоэлектронной эмиссии
Проводимость в кристаллах.
Диэлектрик(изолятор)
Между зоной проводимости
и валентной зоной есть
запрещенная зона более нескольких эВ

## Slide 7: Явление термоэлектронной эмиссии
Проводимость в кристаллах.
Полупроводник
Между зоной проводимости
и валентной зоной есть
запрещенная зона
в несколько эВ

## Slide 8: Явление термоэлектронной эмиссии
Работа выхода

## Slide 9: Явление термоэлектронной эмиссии
Работа выхода

## Slide 10: Явление термоэлектронной эмиссии
Термоэлектронная эмиссия.
Энергия электронов зоны проводимости в целом подчиняется распределению Максвелла-Больцмана:

## Slide 11: Явление термоэлектронной эмиссии
Термоэлектронная эмиссия.
Соответственно всегда есть некоторое количество, покидающее проводник. Но это количество незначительно.
Однако, при повышении температуры проводника средняя энергия электронов так же повышается и начиная с некоторого момента ток электронов с поверхности становится уже значительным.

## Slide 12: Явление термоэлектронной эмиссии
Термоэлектронная эмиссия.
Данное явление называется термоэлектронной эмиссией. Оно было открыто даже до появления термина «электрон» : в экспериментах (Гатри 1873) было замечено, что отрицательно заряженный раскаленный шар теряет заряд, а для положительно заряженного шара такого эффекта нет. Однако объяснение и математическое описание появилось существенно позже и носит название уравнения Ричардсона-Дэшмана:

## Slide 13: Электровакуумный диод
Теперь если мы поставим рядом нагретый проводник и холодный, мы увидим, что от нагретого (горячего) проводника к холодному имеется ток электронов – это термоэлектронный ток.
Однако, если проводники теперь немного отнести друг от друга, то ток прекратится. Это объясняется тем, что покинувшие проводник вследствие термоэлектронной эмиссии электроны дальше особенно не летят и, получив свободу, остаются около поверхности металла, создавая там электронное облако. Через некоторое время система приходит в равновесие, и ток из проводника компенсируется током в проводник их облака.
Таким образом мы получим систему, которая обладает свойством односторонней проводимости.

## Slide 14: Электровакуумный диод
Однако все изменится, если мы создадим некоторое электрическое поле, двигающее электроны от нагретого проводника в сторону холодного, т.е. создадим между горячим и холодным проводниками разность потенциалов. Тогда мы получим ток от горячего электрода к холодному. При приложении обратной разности потенциалов тока, естественно не будет, так как она будет отправлять электроны обратно на горячий электрод.
Таким образом мы получим систему, которая обладает свойством односторонней проводимости - диод.

## Slide 15: Электровакуумный диод
Горячий электрод носит название –Катод, холодный – Анод.

## Slide 16: Электровакуумный диод
Вольт-амперная характеристика электровакуумного диода
Как уже отмечалось, ток в электровакуумном диоде протекает только при приложении к аноду положительного относительно катода напряжения. При этом зависимость тока от приложенного напряжения нелинейна – не подчиняется закону Ома.
Практика показывает, что ток анода для конкретного напряжения анод-катод стабилизируется на уровне, существенно меньшем эмиссионной способности катода и, при этом, почти не зависит от температуры. Закон, описывающий зависимость тока анода от напряжения анод-катод носит название закон трех вторых

## Slide 17: Электровакуумный диод
Вольт-амперная характеристика электровакуумного диода
Закон трех вторых носит так же название уравнения Шоттки и закона Чайлда — Ленгмюра — Богуславского. Объясняется это явление действием пространственного заряда, который и ограничивает величину тока. Чайлд вывел закон для случая плоско-параллельных пластин, остальные независимо уточнили для случая цилиндрического диода. Закон не действует в области низких напряжений – когда существенно воздействие электронного облака у катода, а так же в области отрицательных напряжений и в случае когда ток анода близок к эмиссионной способности катода (области насыщения) – так как тогда нет главного условия, его вызывающего – большого количества свободных электронов.

## Slide 18: Электровакуумный диод
Вольт-амперная характеристика электровакуумного диода

## Slide 19: Электровакуумный диод
Конструкция электровакуумных диодов
Прямонакальный диод Цилиндрический диод с косвенным
накалом

## Slide 20: Электровакуумный триод
Триод – трехэлектродный электровакуумный прибор который используется для усиления сигналов.
Идея, заключенная в его основе проста – если взять электровакуумный диод и поместить на пути электронов от катода к аноду дополнительный электрод, то подавая на этот электрод отрицательный относительно катода потенциал мы будем уменьшать ток анода, подавая положительный потенциал – увеличивать ток анода.

## Slide 21: Электровакуумный триод
Для сравнительной оценки воздействия полей анода и сетки на потенциальный барьер у катода вводят понятие действующего напряжения, которое учитывает воздействие как анодного, так и сеточного напряжений.
Ввиду того, что изменения напряжений на аноде и сетке приводят в основном к изменению электрического поля в пространстве сетка-катод, можно заменить триод эквивалентным диодом, анод которого находится на месте сетки триода.

## Slide 22: Электровакуумный триод
Выражение для действующего напряжения может быть представлено в следующем виде:
Параметр D – называется проницаемость триода. D<<1
. Он характеризует разность площадей анода и сетки. Так как D<<1 , то вторым членом в знаменателе можно пренебречь, так что имеем
Тогда , где

## Slide 23: Электровакуумный триод
Из этого уравнения можно теперь получить семейства воль-амперных характеристик, которые характеризуют работу триода:
Ia = f1(Uc), при Ua = const – анодно-сеточная характеристика;
Ia = f2(Ua ), при Uc = const – анодная характеристика;
Iс = φ1(Uc ), при Ua = const – сеточная характеристика;
Iс = φ2(Ua ), при Uc = const – сеточно-анодная характеристика.

## Slide 24: Электровакуумный триод
Анодно-сеточная характеристика – показывает закон изменения тока анода при изменении напряжения на сетке при заданном напряжении анода.
UC
Ia
Ua1
Ua2
Ua3
Ua4 > Ua3 > Ua2 > Ua1
Ua4
Ua = 0

## Slide 25: Электровакуумный триод
Анодная характеристика – показывает закон изменения тока анода при изменении напряжения анода при заданном напряжении на сетке.
Ua
Ia, Ic
UC1
UC2
UC3
UC1
UC2
UC3
UC > 0
|UC3| > |UC2| > |UC1|
UC = 0
UC < 0
UC3
UC2
UC1
UC > 0

## Slide 26: Электровакуумный триод
Сеточная характеристика
В области положительных напряжений сетки помимо анодного тока появляется сеточный ток, который может быть значительным при напряжениях анода, соизмеримых с напряжениями сетки.
Увеличение напряжения сетки ведет к росту катодного то-ка, который распределяется между сеткой и анодом. При больших на­пряжениях анода увеличение положительного напряжения сетки ведет к росту как сеточного, так и анодного тока.
UC
IC

## Slide 27: Электровакуумный триод
Параметры триода.
Статические параметры: характеризуют основные свойства лампы в статическом режиме. С помощью статических параметров оценивается воздействие напряжений на электродах лампы на токи в цепях этих электродов.
Частная производная - называется крутизной анодно-сеточной характеристики S=[mA/В]
Коэффициент усиления
Внутреннее сопротивление триода

## Slide 28: Электровакуумный триод
Уравнение триода
Основные параметры триода связаны между собой соотношением, получившим название внутреннее уравнение триода:

## Slide 29: Электровакуумный триод
Рабочий режим триода
Под рабочим режимом понимают режим работы лампы при наличии нагрузки в анодной цепи. (В режиме без нагрузки анодное напряжение лампы равно напряжению анодного источника Еа)
Зависимость анодного тока от напряжения на аноде в рабочем режиме в координатах Ia – Ua изображается прямой линией с угловым коэффициентом 1/ Rн.

## Slide 30: Электровакуумный триод
Рабочий режим триода
а – форма сеточного напряжения; б – анодно-сеточные характеристики; в – анодные характеристики; г – форма анодного тока; д – форма падений напряжения на лампе и на нагрузке.

## Slide 31: Электровакуумный триод
Варианты включения.

## Slide 32: Электровакуумный триод
Конструкция электровакуумного триода.

## Slide 33: Тетрод
У триода есть несколько существенных недостатков.
1) Наличие емкости анод-сетка ограничивает динамический диапазон лампы и требует повышенной мощности управления.
2) Наличие отраженных от анода электронов образующих обратный поток, в том числе и на сетку – динатронный эффект.
Для борьбы с первым эффектом между сеткой и анодом вводят дополнительную сетку, заземленную по переменному напряжению. Это позволяет существенно уменьшить емкость сетка- анод. Получается прибор, называемый тетрод.

## Slide 34: Тетрод
Схема включения тетрода

## Slide 35: Тетрод
Конструкция тетрода
Управляющая сетка в тетроде редкая, т. е. имеет большой шаг намотки спирали, вследствие чего отрицательное запирающее напряжение лампы больше и ее анодно-сеточные характеристики смещены влево.
Экранирующая сетка у тетрода делается частой, т. е. она имеет малый шаг намотки спирали, поэтому она сильно экранирует катод от анодного поля, так что анодное поле получается слабым. Слабым будет и влияние анодного напряжения на величину напряженности электрического поля тетрода, так как основное поле его создается экранирующей сеткой. Уменьшение поля, между анодом и управляющей сеткой означает уменьшение емкости между этими электродами в десятки и сотни раз.
Уменьшение напряженности анодного поля вблизи катода приводит к уменьшению влияния анодного напряжения на анодный ток, а влияние потенциала управляющей сетки на анодный ток остается прежним, так как между управляющей сеткой и катодом нет никаких экранов.
В результате, коэффициент усиления и внутреннее сопротивление у тетрода значительно ( примерно на два порядка) больше, чем у триодов, в то время как крутизна характеристики S одинакова.

## Slide 36: Пентод
Для борьбы с динатронными эффектом вводят еще одну сетку, потенциально соединенную с катодом, между экранирующей и анодной. Такая лампа называется пентод.

## Slide 37: Пентод
Пентод - это пятиэлектродная электронная лампа, имеющая катод, анод и сетки: управляющую экранирующую и защитную.
Защитная сетка расположенная между экранирующей сеткой и анодом, соединяется с катодом, внутри лампы или снаружи, и следовательно, имеет нулевой потенциал .
Потенциалы точек поля вблизи защитной сетки ниже потенциала анода, и поэтому вторичные электроны, покинувшие анод, попадают в тормозящее поле и возвращаются обратно на анод, так что динатронный эффект устраняется.
В пентодах экранирующая сетка делается с меньшим шагом, а защитная с большим шагом, чем управляющая, что соответствует их назначению:
экранирующая сетка предназначена для уменьшения проходной емкости
защитная — для незначительного понижения потенциалов точек поля вблизи нее, что обеспечивает возврат вторичных электронов на эмитирующую поверхность и, в то же время, не оказывает значительного противодействия первичным электронам, излучаемым катодом.

## Slide 38: Лучевой тетрод
Есть другой вариант подавления динатронного эффекта - создать между анодом А и экранирующей сеткой 2 отрицательный объемный заряд, поле которого тормозит вторичные электроны и возвращает их обратно на анод. Прибор, в котором реализуется указанный способ подавления динатронного эффекта – называется
лучевой тетрод

## Slide 39: Лучевой тетрод
Конструкция лучевого тетрода
Катод К имеет плоскую форму, управляющая (1) и экранирующая (2) сетки выполнены с одинаковым шагом намотки и, витки их расположены точно друг за другом
Между экранирующей сеткой 2 и анодом А с боковых сторон укреплены две лучеобразующие металлические пластины ЛП, соединенные с катодом лампы.
При таком устройстве электродов электроны, летящие с катода на анод, формируются в плотные плоские электронные лучи, проходящие между витками сеток, причем лучеобразующие пластины преграждают путь электронным лучам с боковых сторон, концентрируя лучи в областях цилиндрических частей анода. В результате указанной концентрации электронных потоков в пространстве между экранирующей сеткой и анодом образуется отрицательный объемный заряд, необходимый для устранения динатронного эффекта.

## Slide 40: Газоразрядные (ионные) приборы
Ионные приборы
В электронных приборах движение электронов происходит (в идеале) без столкновений, или без соударений их с атомами газа. В ионных приборах, наоборот, при движении электронов происходит соударение их с атомами или молекулами газа или ртутного пара, которым заполняются баллоны приборов.
Столкновение электронов с атомами вызывает ионизацию в объеме прибора и, как следствие, газовый разряд.

## Slide 41: Газоразрядные (ионные) приборы
Газовый разряд
Кинетическая энергия электрона зависит от его скорости. При соударении электроны передают часть своей кинетической энергии атомам или молекулам газа.
При малой скорости движения электрона соударение с атомами будет упругим, при котором происходит только изменение скорости движения соударяющихся частиц. При больших скоростях движения электронов соударения становятся неупругими, при которых энергия, получаемая атомом газа, достаточна для ионизации или для возбуждения атома.
Ионизация газа состоит в расщеплении его атомов на электроны и положительные ионы.
Атомы и молекулы газа представляют собой устойчивые системы электрически заряженных частиц. Поэтому для отделения электрона надо совершить работу по преодолению сил взаимного притяжения. Эта работа называется работой ионизации. Она характеризуется потенциалом ионизации или разностью потенциалов между двумя точками пути движения электрона в электрическом поле, на котором энергия его увеличивается до значения работы ионизации.

## Slide 42: Газоразрядные (ионные) приборы
Газовый разряд
В таблице показаны потенциалы ионизации для некоторых газов, широко использующихся в газоразрядных приорах
Если между электродами газоразрядного прибора к которым приложено напряжение, находится газ, ионизируемый с постоянной интенсивностью, то под действием сил электрического поля положительные ионы перемещаются в направлении доля, а электроны и отрицательные ионы в обратном направлении, таким образом в цепи проходит электрический, ток.
Совокупность явлений, происходящих в газе при прохождении через него электрического тока, называется электрическим разрядом в газе.

## Slide 43: Газоразрядные (ионные) приборы
Электрический разряд в газе
Сильное электрическое поле может вызвать в газовой среде самостоятельный разряд, т. е. такой, который возникает и поддерживается без действия других внешних факторов. Очевидно, для его существования необходимо непрерывное образование свободных заряженных частиц. Источником их является ударная ионизация газа.
При нормальном и пониженном давлении в газах наблюдаются три различных стадии самостоятельного разряда: темный, тлеющий и дуговой.
Характер разряда зависит от напряжения, формы и расположения электродов, расстояния между ними, от состава газа, температуры, давления и т. д.

## Slide 44: Газоразрядные (ионные) приборы
Электрический разряд в газе
Темный (тихий) разряд. Как показывает само название, этот разряд сопровождается весьма слабым испусканием света и звука. Он представляет собой начальную стадию самостоятельного разряда и характеризуется незначительными плотностями тока. Ионизация газа за счет космических лучей и естественной радиоактивности Земли происходит вдоль всего междуэлектродного промежутка. Электроны перемещаются к аноду, а положительные ионы — к катоду. Когда число ионов, падающих на катод, становится достаточным для того, чтобы выбитые ими электроны могли поддерживать разряд без внешнего ионизатора, разряд из несамостоятельного переходит в самостоятельный.
Тлеющий разряд. Темный разряд переходит в тлеющий, который сопровождается свечением газа и для которого характерны значительно большие плотности тока (до 100 А/см2) и большая интенсивность ионизации, в связи с чем уменьшается напряжение на электродах при увеличении тока между ними (наблюдается отрицательное сопротивление). Нормальный тлеющий разряд характеризуется постоянной плотностью тока на катоде.
В большинстве ионных приборов (неоновых лампах, разрядниках, газоразрядных стабилитронах, тиратронах) используется именно тлеющий разряд.
Дуговой разряд (электрическая дуга). Для него характерны очень большие плотности тока на катоде (более 100 А/см2) при относительно низком напряжении (примерно 15—30 В).
Дуговой разряд может развиваться и поддерживаться как при разреженном газе, так и при нормальном атмосферном давлении. Дуговой разряд используется в электросварке и таком классе ионных приборов как ртутные вентили.

## Slide 45: Газоразрядные (ионные) приборы
Неоновая лампа
Газоразрядный прибор, использующийся, в основном, как индикаторная лампа :
Благодаря очень малому (доли милиампера) току потребления, неоновая лампа является простым, экономичным и надёжным индикатором включения сетевого напряжения 220 вольт.
Индикаторные лампы содержат встроенный балластный резистор, так что могут подключаться к сети напрямую, без дополнительного токоограничительного элемента.

## Slide 46: Газоразрядные (ионные) приборы
Неоновая лампа
Вольт-амперная характеристика неоновой лампы

## Slide 47: Газоразрядные (ионные) приборы
Неоновая лампа
Напряжение зажигания и напряжения горения зависит от типа лампы. Типовые значения составляют 160/100 В для обычных ламп и 65/40 для низковольтных.
Если конфигурация электродов выполняется несимметричной то в такой неоновой лампе разряд возникает только при одной полярности. Такой прибор называется газоразрядным стабилитроном.

## Slide 48: Газоразрядные (ионные) приборы
Газовый разрядник
В газовом разряднике напряжение зажигания определяется необходимым напряжением срабатывания и может быть до единиц киловольт. В приборах на большее напряжение уже, обычно, реализуется искровой пробой промежутка, а не газовый разряд. Но обозначение на схемах и принцип действия у них похожие. ВАХ разрядника по виду аналогично неоновой лампе, только напряжение горения обычно существенно ниже.
Газовые разрядники благодаря простоте и надежности очень широко используются для защиты схем от перенапряжений.

## Slide 49: Газоразрядные (ионные) приборы
Газовый разрядник: внешний вид
Схемное обозначение

## Slide 50: Газоразрядные (ионные) приборы
Управляемые газоразрядные приборы:
Тиратрон, управляемый разрядник.
Данные приборы относятся к разряду управляемых ключей и, в целом, все работают одинаково, разница заключается в конструкции электродов и наличии либо отсутствии термоэмиссии с катода (тиратрон с холодным катодом/ с горячим катодом):
Источник питания создает между катодом и анодом напряжение (рабочее напряжение), достаточное для поддержания разряда, но недостаточное для его зажигания. При подаче на сетку положительного импульса в цепи сетка — катод возникает ток в несколько микроампер, называемый током поджига и в зазоре сетка — катод появляется разряд. При этом некоторое количество заряженных частиц проникает в пространство между анодом и катодом, вследствие чего между ними возникает газовый разряд и в анодной цепи начинает проходить ток.
Гашение тиратрона производится или размыканием анодной цепи, или уменьшением анодного напряжения ниже рабочего.
Схемное обозначение:
Тиратрон с горячим катодом Тиратрон с холодным катодом Управляемый разрядник
(т. с дуговым разрядом) (т. С тлеющим разрядом)

## Slide 51: Газоразрядные (ионные) приборы
Тиратрон тлеющего разряда, конструкция:
А-анод, К-катод, С-сетка