## Slide 1: Лекция 16,17
Полупроводниковые переключающие элементы. Комбинированные полупроводниковые приборы.
Расчет схем с полупроводниковыми приборами:
Выпрямитель,
Транзисторные каскады.

## Slide 2: Полупроводниковые переключающие элементы
Тиристор. (SCR – silicon controlled rectifier)
Полупроводниковый прибор состоящий из четырех слоев полупроводника p-n-p-n, соединённых последовательно. Внешний слой p называется Анодом, внешний слой n – Катодом.

## Slide 3: Полупроводниковые переключающие элементы
Тиристор.
В режиме прямого смещения на анод подается положительное относительно катода напряжение. При этом 2 крайних перехода смещены в прямом направлении, а средний в обратном. Т.е. непроводящий только средний переход. При этом через открытые переходы есть некоторая инжекция неосновных носителей в область закрытого перехода, которая увеличивает его проводимость. Начиная с некоторого анодного напряжения процесс увеличения проводимости закрытого перехода приобретает лавинный характер и тиристор открывается.
При протекании тока через тиристор средний переход находится в состоянии, обогащенном неосновными носителями и это поддерживает его в открытом состоянии.
Таким образом, чтобы открыть тиристор требуется подать на анод относительно катода положительный потенциал выше напряжения открывания. При этом ток в управляющий электрод существенно понижает это напряжение открывания. После того, как тиристор открылся, он будет пребывать в проводящем состоянии до тех пор, пока через него протекает ток выше тока удержания.

## Slide 4: Полупроводниковые переключающие элементы
ВАХ тиристора

## Slide 5: Полупроводниковые переключающие элементы
Симистор. (TRIAC - Triode for Alternating current)
Прибор с симметричной вольт-амперной характеристикой, который можно представить, как встречно-параллельное соединение двух тиристоров.

## Slide 6: Полупроводниковые переключающие элементы
Симистор имеет пятислойную структуру, показанную на рисунке.

## Slide 7: Полупроводниковые переключающие элементы
ВАХ симистора

## Slide 8: Расчёт схем с полупроводниковыми элементами
Диоды: выпрямитель.
Вспомним вольтамперную характеристику

## Slide 9: Расчёт схем с полупроводниковыми элементами
Однополупериодный выпрямитель
Схема однополупериодного выпрямителя содержит диод и емкость, подключенные к источнику переменного напряжения. На выход схемы параллельно емкости подключается сопротивление нагрузки. Схему рассчитывают в линейном приближении.
, где

## Slide 10: Расчёт схем с полупроводниковыми элементами
Однополупериодный выпрямитель
Из закона сохранения заряда следует, что интеграл входного тока равен интегралу выходного тока. Имеем
И найдем действующее значение тока

## Slide 11: Расчёт схем с полупроводниковыми элементами
Однополупериодный выпрямитель
Из закона сохранения заряда следует, что интеграл входного тока равен интегралу выходного тока. Имеем
И найдем действующее значение тока

## Slide 12: Расчёт схем с полупроводниковыми элементами
Действующее значение входного тока выпрямителя
Т.е. действующий входной ток получается в 2.5 раза больше выходного

## Slide 13: Расчёт схем с полупроводниковыми элементами
Двухполупериодный выпрямитель

## Slide 14: Расчёт схем с полупроводниковыми элементами
Двухполупериодный выпрямитель
, где

## Slide 15: Расчёт схем с полупроводниковыми элементами
Пределы использования линейного приближения для оценки пульсаций выпрямленного напряжения

## Slide 16: Расчёт схем с полупроводниковыми элементами
Трехфазный выпрямитель
Звезда Т

## Slide 17: Биполярный транзистор
Устройство биполярного транзистора.

## Slide 18: Биполярный транзистор
Вольт-амперные характеристики

## Slide 19: Биполярный транзистор
Рабочие зоны:
1) Область насыщения – ключевой режим. На выход из ключевого режима требуется время – на дрейф неосновных носителей из базовой области. Характерное время определяется из характеристик, но обычно оно 100 – 500нсек для обычных неплохих транзисторов.
2) Область линейной работы.
3) Область отсечки.

## Slide 20: Схемы включения
Схема включения: Общий эмиттер

## Slide 21: Схемы включения
Схема включения: Общий эмиттер

## Slide 22: Схемы включения
Схема включения: Общий эмиттер
;

## Slide 23: Схемы включения
Схема включения: Общий коллектор

## Slide 24: Схемы включения
Схема включения: Общая база
;

## Slide 25: Схемы включения
Схема включения: токовое зеркало. В такой схеме существенное влияние на работу оказывает эквивалентное сопротивление эмиттерного перехода . Модель транзистора с учетом наличия этого сопротивления называется моделью Эберса-Молла. Выразим Vбэ для обоих плечей:
Отсюда найдем ток
;
= , т.е. ток во втором плече программируется током I

## Slide 26: Схемы включения
Схема включения: дифференциальный каскад.
Используем модель Эберса-Молла
,
;

## Slide 27: Схема включения: дифференциальный каскад

## Slide 28: Схема включения: дифференциальный каскад
Теперь учтем то обстоятельство, что r<<R1. С учетом этого выражение упростится:
В выражении есть 2 компоненты: - дифференциальная
- синфазная, при этом для дифференциальной компоненты
k= >>1

## Slide 29: Назначение каскадов
Каскады с ОЭ, ОК, ОБ имеют разные области применения. Типовые области для каждого из них:
ОЭ) Усиление сигнала по току и напряжению
ОК) Усиление тока, согласование источника в высоким выходным сопротивлением.
ОБ) Согласование источника с заданным входным сопротивлением, согласование мощности.

## Slide 30: Режимы работы усилительных каскадов
Линейный режим работы усилительного каскада называется режимом класса А. Главный его недостаток – низкий КПД.
Существуют режимы с нелинейным усилением – по степени внесения нелинейности их подразделяют на режимы АB, B, С.

## Slide 31: Малосигнальные цепи
Типовой транзистор
BC847, КТ3102 – npn
BC857, КТ3107 – pnp

## Slide 32: Управляющие цепи
Типовой транзистор
BD875, КТ972 – npn
BC876, КТ973 – pnp

## Slide 33: Каскадное включение
Использование каскадов

## Slide 34: Пример
Освещенность фотодиода -> исполнительное реле
Фотодиод BPW34
  Темновой ток 1-15нА (Vr=5V)
  Фоточуствительность 80нА/lx
Реле NRP05
Обмотка 55 Ом, рабочее напряжение 5В
Освещенность 100lx
Схема имеет пороговый режим работы: освещенность 100lx должна вызывать достаточный ток для срабатывания реле – критерием этого будем считать достижение падения 5В на нем. В реальности ток срабатывания немного ниже – при желании это можно учитывать, но в данном расчете применим номинальное значение. Питание схемы выберем в 5В – это значит что транзистор управляющий реле должен будет входить в насыщение.

## Slide 35: Пример
ОК – ОЭ
Освещенность при которой выключится реле:

## Slide 36: Пример 2
Усилитель звуковой частоты.
Входное напряжение 0,5 В, выходная мощность 10 Вт на нагрузку 4 Ом. Слабая зависимость коэффициента усиления от частоты в диапазоне 20 Гц – 20 кГц.
Требуется усилить входное напряжение до, примерно, 10 В (20 раз) и обеспечить малое выходное сопротивление (минимум 4 Ом, а лучше существенно меньше)
Малое выходное сопротивление вместе с требованием слабой зависимости выходного напряжения от частоты подразумевает отсутствие емкостной развязки на выходе:

## Slide 37: Пример 2
ОЭ – ОK – ОK
Подберем режим первого каскада по постоянному току: нам нужно, чтобы в покое на коллекторе VT1 было примерно 0 В.
Возьмем R4=200 Ом, R3 отсюда равен 4 кОм
Отсюда получаем соотношение на R1 и R2
тогда R2=10 кОм R1=260 кОм ;

## Slide 38: Пример 2
ОЭ – ОK – ОK
Для R5 и R6, (аналогично R7 и R8, R9 и R10, R11 и R12)
должно выполняться соотношение => R6=39R7
(тогда мы будем иметь минимальный ток покоя)
второе условие – сопротивление R7, R8 < ,
сопротивление R10, R11 <, =
R10, R11 =25; R7, R8 < ; R7, R8 =260
R9, R12 =1 кОм ; R6, R8=10 кОм
Теперь можем найти реальное значение R3